| У т в е р ж д а ю: |
| --- |
| Директор ООО "Сельский дом" |
| _______________ С.Н. Иванов |
| ФОРМА № 4 |
| Наименование стройки - с. Алеховщина, Лодейнопольское шоссе, дом №23 Ремонт фасада |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на ремонт фасада |
| Основание | Сметная стоимость - | 390,838 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 985,84 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 117,352 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г.и текущих цен январь 2013г. ТЕР ЛО эталон3 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2,55 | 4 638,87 | 1,21 | 87 093,88 | 69 762,72 | 18,85 | 201,84 | 514,69 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=6,11; Имат=5,25; | 100 м2 | 3 344,49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 2,55 | 307,63 | 0 | 6 416,85 | 6 416,85 | 0 | 20,8 | 53,04 |
|  | (0) | Изп=8,18; | 100 м2 | 307,63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРр62-27-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 2,55 | 515,43 | 1,2 | 9 731,86 | 8 111,86 | 12,33 | 24,05 | 61,33 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=5,03; | 100 м2 | 388,89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ТЕР15-04-013-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная | 2,55 | 928,733 | 18,5 | 16 119,88 | 5 676,01 | 192,47 | 16,422 | 41,88 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,08; Имат=6,3; ЗП=236,62*1,15; ЭММ=14,8*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,28*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 100 м2 фасада | 272,113 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 0,12 | 3 619,3905 | 14,0125 | 3 078,32 | 2 691,06 | 6,81 | 159,39 | 19,13 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,05; Имат=3,67; ЗП=2383,92*1,15; ЭММ=11,21*1,25; ЗПм=0,22*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 100 м2 | 2 741,508 | 0,275 |  |  | 0,27 | 0,0125 | 0 |
| 6 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 0,06 | 2 715,0565 | 14,0125 | 1 096,07 | 900,23 | 3,41 | 106,6395 | 6,4 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,05; Имат=3,7; ЗП=1594,96*1,15; ЭММ=11,21*1,25; ЗПм=0,22*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 834,204 | 0,275 |  |  | 0,13 | 0,0125 | 0 |
| 7 | ТЕР41-01-009-02 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака (цоколь) | 0,32 | 6 583,86 | 383,38 | 9 551,27 | 4 200,25 | 203,65 | 91,12 | 29,16 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=1,66; Имат=3,5; | 100 м2 | 1 604,62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 4 | 7,6 | 0 | 30,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 1 т | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 15.1 до 16.0 км. Класс груза 1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т | 4 | 34,57 | 0 | 138,28 |  | 0 |  |
|  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 133 088,13 | 97 758,98 | 437,52 | 725,63 |
|  |  |  | 0,4 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 97758,98 | 1 | 97 758,98 |
| Машины и механизмы | 437,52 | 1 | 437,52 |
| Материалы | 34891,63 | 1 | 34 891,63 |
| Итого по перевозке |  | 138,28 |
| Коэффициент к перевозке | 138,28*5,25 | 5,25 | 725,97 |
| Итого по погрузке |  | 30,4 |
| Коэффициент к погрузке | 30,4*5,25 | 5,25 | 159,6 |
| Итого |  | 134 142,38 |
| Отделочные работы (4) |
| Накладные расходы | (5676,01+0)*0,8 | 0,8 | 4 540,81 |
| Сметная прибыль | (5676,01+0)*0,37 | 0,37 | 2 100,12 |
| Итого |  | 6 640,93 |
| Отделочные работы (6) |
| Накладные расходы | (900,23+0,13)*0,8 | 0,8 | 720,29 |
| Сметная прибыль | (900,23+0,13)*0,37 | 0,37 | 333,13 |
| Итого |  | 1 053,42 |
| Отделочные работы (5) |
| Накладные расходы | (2691,06+0,27)*0,8 | 0,8 | 2 153,06 |
| Сметная прибыль | (2691,06+0,27)*0,37 | 0,37 | 995,79 |
| Итого |  | 3 148,85 |
| Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях (7) |
| Накладные расходы | (4200,25+0)*0,8 | 0,8 | 3 360,2 |
| Сметная прибыль | (4200,25+0)*0,44 | 0,44 | 1 848,11 |
| Итого |  | 5 208,31 |
| Штукатурные работы при ремонте (1) |
| Накладные расходы | (69762,72+0)*0,67 | 0,67 | 46 741,02 |
| Сметная прибыль | (69762,72+0)*0,4 | 0,4 | 27 905,09 |
| Итого |  | 74 646,11 |
| Малярные работы при ремонте (3) |
| Накладные расходы | (8111,86+0)*0,68 | 0,68 | 5 516,06 |
| Сметная прибыль | (8111,86+0)*0,4 | 0,4 | 3 244,74 |
| Итого |  | 8 760,8 |
| Малярные работы при ремонте (2) |
| Накладные расходы | (6416,85+0)*0,68 | 0,68 | 4 363,46 |
| Сметная прибыль | (6416,85+0)*0,4 | 0,4 | 2 566,74 |
| Итого |  | 6 930,2 |
| Итого |  | 240 531 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 2,55 | 1 164,725 | 10,5 | 2 970,05 | 2 088,23 | 26,78 | 50,025 | 127,56 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=712,1*1,15; ЭММ=8,4*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 818,915 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2 970,05 | 2 088,23 | 26,78 | 127,56 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 2088,23 | 1 | 2 088,23 |
| Машины и механизмы | 26,78 | 1 | 26,78 |
| Материалы | 855,04 | 1 | 855,04 |
| Итого |  | 2 970,05 |
| Конструкции из кирпича и блоков (1) |
| Накладные расходы | (2088,23+0)*0,93 | 0,93 | 1 942,05 |
| Сметная прибыль | (2088,23+0)*0,54 | 0,54 | 1 127,64 |
| Итого |  | 3 069,69 |
| Итого |  | 6 039,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр59-1-02 | Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями | 0,04 | 3 105,82 | 0 | 1 016,22 | 1 016,22 | 0 | 206,23 | 8,25 |
|  | (0) | Изп=8,18; | 100 м2 | 3 105,82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР10-02-046-01 | Сборка крыльца на 3 ступени | 1 | 89,47 | 7,21 | 610,57 | 498,24 | 29,06 | 3,8 | 3,8 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=3,9; | 1 шт. | 60,91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР10-02-046-02 | Сборка козырька над входом без покрытия | 1 | 43,09 | 3,6 | 291,83 | 235,67 | 14,51 | 1,76 | 1,76 |
|  | (0) | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=3,9; | 1 шт. | 28,81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | 0,4 | 6 831,2 |  | 2 732,48 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,05 | 1 613,5535 | 660,6375 | 508,57 | 276,68 | 185,31 | 40,825 | 2,04 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=5,61; Имат=3,37; ЗП=588,24*1,15; ЭММ=528,51*1,25; ЗПм=70,94*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=2,61*1,25; | 100 м2 покрытия | 676,476 | 88,675 |  |  | 36,27 | 3,2625 | 0,16 |
| 5.1 | прайс "Профиль" | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | 6,35 | 209,99 |  | 1 333,44 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 5.2 | 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | 0,0005 | 21 251,71 |  | 10,63 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 427,19 | 2 026,81 | 228,88 | 15,85 |
|  |  |  | 36,27 | 0,16 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 2026,81 | 1 | 2 026,81 |
| Машины и механизмы | 228,88 | 1 | 228,88 |
| Материалы | 171,5 | 1 | 171,5 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 4 076,55 |
| Итого |  | 6 503,74 |
| Строительные металлические конструкции (5) |
| Накладные расходы | (276,68+36,27)*0,69 | 0,69 | 215,94 |
| Сметная прибыль | (276,68+36,27)*0,58 | 0,58 | 181,51 |
| Итого |  | 397,45 |
| Деревянные конструкции (2) |
| Накладные расходы | (498,24+0)*0,9 | 0,9 | 448,42 |
| Сметная прибыль | (498,24+0)*0,43 | 0,43 | 214,24 |
| Итого |  | 662,66 |
| Деревянные конструкции (3, 4) |
| Накладные расходы | (235,67+0)*0,9 | 0,9 | 212,1 |
| Сметная прибыль | (235,67+0)*0,43 | 0,43 | 101,34 |
| Итого |  | 313,44 |
| Лестницы, крыльца при ремонте (1) |
| Накладные расходы | (1016,22+0)*0,65 | 0,65 | 660,54 |
| Сметная прибыль | (1016,22+0)*0,48 | 0,48 | 487,79 |
| Итого |  | 1 148,33 |
| Итого |  | 9 025,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР11-01-015-01 | Демонтаж покрытий бетонных | 0,4 | 811,0396 | 250,87 | 2 243,3 | 1 832,87 | 410,42 | 37,1956 | 14,88 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,09; Имат=7,65; ЗП=608,88*0,8*1,15; ЭММ=250,87*0,8*1,25; ЗПм=56,54*0,8*1,25; Мат=1236,76*0; ТЗТ=40,43*0,8*1,15; ТЗТм=2,84*0,8*1,25; | 100 м2 покрытия | 560,1696 | 56,54 |  |  | 185 | 2,84 | 1,14 |
| 2 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 6 | 195,9955 | 41,0125 | 5 904,23 | 3 150,59 | 917,86 | 3,9215 | 23,53 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=3,73; Имат=3,37; ЗП=55,82*1,15; ЭММ=32,81*1,25; ЗПм=5,72*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25; | 1 м3 подстилающего слоя | 64,193 | 7,15 |  |  | 350,92 | 0,375 | 2,25 |
| 3 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 6 | 559,717 | 75,7125 | 12 377,15 | 3 534,96 | 1 649,02 | 4,2895 | 25,74 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=3,63; Имат=2,91; ЗП=62,63*1,15; ЭММ=60,57*1,25; ЗПм=10,48*1,25; ТЗТ=3,73*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; | 1 м3 подстилающего слоя | 72,0245 | 13,1 |  |  | 642,95 | 0,6875 | 4,13 |
| 4 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 0,62 | 2 250,5595 | 313,5875 | 10 212,34 | 3 551,2 | 795,2 | 46,4945 | 28,83 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,09; Имат=7,65; ЗП=608,88*1,15; ЭММ=250,87*1,25; ЗПм=56,54*1,25; ТЗТ=40,43*1,15; ТЗТм=2,84*1,25; | 100 м2 покрытия | 700,212 | 70,675 |  |  | 358,44 | 3,55 | 2,2 |
| 5 | ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 0,62 | 3 302,642 | 145,95 | 15 526,05 | 1 463,22 | 423,49 | 19,159 | 11,88 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,18; Иэмм=4,68; Имат=7,67; ЗП=17,92*14*1,15; ЭММ=8,34*14*1,25; ЗПм=4,18*14*1,25; Мат=204,87*14; ТЗТ=1,19*14*1,15; ТЗТм=0,19*14*1,25; | 100 м2 покрытия | 288,512 | 73,15 |  |  | 370,99 | 3,325 | 2,06 |
| 6 | 101-3892 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм | 62 | 59,53 |  | 3 690,86 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 46 263,07 | 13 532,84 | 4 195,99 | 104,86 |
|  |  |  | 1 908,3 | 11,78 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 13532,84 | 1 | 13 532,84 |
| Машины и механизмы | 4195,99 | 1 | 4 195,99 |
| Материалы | 28534,23 | 1 | 28 534,23 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 3 690,86 |
| Итого |  | 49 953,92 |
| Полы (2) |
| Накладные расходы | (3150,59+350,92)*0,94 | 0,94 | 3 291,42 |
| Сметная прибыль | (3150,59+350,92)*0,51 | 0,51 | 1 785,77 |
| Итого |  | 5 077,19 |
| Полы (3) |
| Накладные расходы | (3534,96+642,95)*0,94 | 0,94 | 3 927,24 |
| Сметная прибыль | (3534,96+642,95)*0,51 | 0,51 | 2 130,73 |
| Итого |  | 6 057,97 |
| Полы (1, 4) |
| Накладные расходы | (5384,07+543,44)*0,94 | 0,94 | 5 571,86 |
| Сметная прибыль | (5384,07+543,44)*0,51 | 0,51 | 3 023,03 |
| Итого |  | 8 594,89 |
| Полы (5, 6) |
| Накладные расходы | (1463,22+370,99)*0,94 | 0,94 | 1 724,16 |
| Сметная прибыль | (1463,22+370,99)*0,51 | 0,51 | 935,45 |
| Итого |  | 2 659,61 |
| Итого |  | 72 343,58 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 327 940 |
| Технический надзор | 327940*0,01 | 1 | 3 279 |
| Итого |  | 331 219 |
| НДС | 331219*0,18 | 18% | 59 619 |
| Итого |  | 390 838 |
| СОСТАВИЛ |  | Зубов И.Н. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |