| Наименование стройки - Жилой дом №4 по д.Яровщина |
| --- |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| Ведомость объемов работ |
|  | на замену внутренней кализации |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м |
|  | 1/2,14 | 2,52 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |
|  | 8/0,16 | 0,36 |
| 3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка |
|  | 11/3 | 9 |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопроводов с фасонными частями |
|  | 1/2,14 | 2,52 |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов с фасонными частями |
|  | 2/0,16 | 0,36 |
| 6 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | 1 шт. |
|  | 3/12 | 15 |
| 7 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий |
|  | 1/1,08 | 0,31 |
| 8 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий |
|  | 2/0,03 | 0,37 |
| 9 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
|  | 3/0,04 | 0,37 |
| 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
|  | 4/0,16 | 0,37 |
|  | 4/0,06 | 0,06 |
| 11 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест |
|  | 5/0,11 | 0,11 |
|  | 2/0,05 | 0,05 |
| Составил: |  |  |