АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2006г.                                                  №   176

о взимании платы за сбор сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение постановления Губернатора Ленинградской области N 326 от 30 декабря 2004 года «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области» постановляю:

] .Утвердить условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ( Приложение N 1 ).

2.Утвердить Порядок корректировки размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (Приложение N 2).

3.Утвердить перечень категорий потребителей, освобождаемых от взимания платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ( Приложение N3).

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                       В.Н.Рассадин

ПРИЛОЖЕНИЕ №   1

к постановлению главы

Администрации муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

от  08. 09. 2006 г №176

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.Настоящие условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, устанавливают нормативы по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации города и района.

1.2.Условия устанавливают технически обоснованные нормативы по качеству сточных вод, принимаемых в системы канализации, исходя из необходимости:

- предупреждения загрязнения окружающей природной среды;

- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации.

1.3. Настоящие Условия определены исходя из нормативов ПДС (предельно допустимых сбросов) загрязняющих веществ на выпусках систем канализации в водные объекты, утвержденных Управлением по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ленинградской области, с учетом проектной и нормативной эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на очистных сооружениях ,допустимых концентраций загрязняющих веществ для канализационных сетей и биологической очистки в целях предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования ,а также нарушения технологического режима очистки.

1.4. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

1.5. Организации ВКХ руководствуются Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы канализации (по существующим и проектируемым выпускам в системы канализации), а также при осуществлении контроля качества сточных вод абонентов.

1.6. Условия определяют нормативы по качеству сточных вод абонентов и содержат:

- общие свойства сточных вод, принимаемых в системы канализации;

- нормативы загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации.

1.7. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации, устанавливается единым для всех сточных вод и всех категорий абонентов.

2. ОБЩИЕ СВОЙСТВА СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ

Приему в системы канализации подлежат сточные воды абонентов, если их общие свойства соответствуют следующим установленным показателям:

рН в пределах 6,5 - 9,0; t С::: 40

кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике

10 см < 1:16;

ХПК : БПК полн. ::: 1,5 или ХПК : БПК ::: 2,5

3. НОРМАТИВЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТОВ

(согласно п. 1.3.)

1. рН 6,5 - 9,0

2. Взвешенные вещества - 180 мг/дм 3

- БПК полн. - 180 мг/ дм 3

- Нефтепродукты *- 0,3 мг/дм 3

- СПАВ - 3,0 мг/дм 3

- Сульфаты - 30,Омг/дм 3

- Железо общее - 1,3 мг/дм 3

- Хлориды - 37,0 мг/дм 3

- Сухой остаток - 300 мг/дм 3

- Фосфаты по Р - 2,1 мг/дм 3

- Азот аммонийный - 11 мг/дм 3

- Азот нитратный - 0,2 мг/дм 3

- Азот нитратный - 0,05 мг/дм 3

- ХПК - 270 мг/дм 3

15.Азот общий - 12,3 мг/дм 3 16. Фосфор общий - 2,5 мг/ДМ 3

17. Жиры* - 60 мг/дм 3

* Допускаются к сбросу только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3.1. Прием у в канализацию подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных организацией ВКХ допустимых концентраций.

3.2. Сброс загрязняющих веществ, не согласованных с организациями ВКХ запрещен.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ В К СБРОСУ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Запрещается сброс в системы канализации:

4.1. Веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

4.2. Веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т.п.).

4.3. Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, четыреххлористый углерод, пары летучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси ,в том числе горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества (бензин. керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, цианистоводородная кислота и т.п.).

4.4. Веществ в концентрациях,препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей.

4.5. Биологически жестких поверхностно-активных веществ.

4.6. Тетраэтилсвинца.

4.7. Особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний.

4.8. Веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях.

4.9. Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства,применения локальных установок и методов очистки ,повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и Т.П.

4.10. Ценных веществ, подлежащих утилизации.

4.11. Загрязняющих веществ с превышением нормативов допустимых концентраций, установленных настоящими Условиями.

4.12. Веществ в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов

4.13. Радионуклидов, сброс ,удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности

4.14. Загрязняющих веществ с концентрациями, превышающими утвержденные допустимые концентрации (ДК) более чем в 100 раз ,а также при водящих к активной реакции Среды сточных вод (рН) менее 2 или более 12 (т.е. залповому сбросу).

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТОВ

5.1. Проекты допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, разрабатываются абонентом (по типовой форме, приведенной в приложении к настоящим Условиям) и представляются в организацию ВКХ на утверждение.

5.2. Организация ВКХ рассматривает проект допустимого сброса загрязняющих веществ абонента в 10- дневный срок с учетом требований настоящих Условий и фактических условий водоотведения абонента.

5.3. Предельный размер платы за сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов с превышением установленного допустимого сброса в каждом расчетном периоде ограничивается двухкратным тарифом за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ, умноженных на объем фактически сброшенных абонентом сточных вод в расчетном периоде.

5.4. Плата за сброс загрязняющих веществ, запрещенных или несогласованных к сбросу в системы канализации, а также за установленный факт залпового сброса всех видов загрязняющих веществ устанавливается исходя из пятикратного тарифа за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ, умноженного на объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за один расчетный период в котором зафиксировано нарушение, при этом объем сточных вод учитывается с начала расчетного периода, в котором зафиксировано нарушение независимо от даты отбора пробы.

5.5. Нормативы загрязняющих веществ в сточных водах абонентов изменяются с изменением нормативов ПДС для организаций ВКХ.

(Типовая форма)

Приложение к Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(наименование организации ВКХ)

(фамилия. имя. отчество)

(подпись)

от

200

год 	N!

Место

печати

ДОПУСТИМЫЙ СБРОС

загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Абонент

(наименование абонента, адрес, месторасположение)

Договор на отпуск воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ с

организацией ВКХ от 	200_года NQ 	_

Шифр

Категория абонента

(жилищный фонд, прочие)

Сроки действия:

начало

окончание

1. Основания для установления допустимого сброса загрязняющих веществ

1.1. Допустимые концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах, предприятий перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденные главой муниципального образования от

200 года.

1.2. Паспорт водного хозяйства, согласованный с организацией ВКХ от 	200

года.

1.3. Акт разграничения ответственности между абонентом и выпусков абонента, присоединенных к системе канализации (представляется при отсутствии паспорта водного хозяйства).

2. Исходные данные для разработки допустимого сброса загрязняющих веществ Исходные данные, необходимые для установления допустимого сброса загрязняющих веществ, приводятся абонентом в таблице:

| Номер | Месторасположение выпуска | Перечень загрязняющих |
| --- | --- | --- |
| выпуска |  | веществ |
| абонента |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

3. Нормативы загрязняющих веществ в сточных водах абонента, принимаемых в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

3.1. Общие свойства сточных вод устанавливаются по следующим показателям:

рН в пределах 6,5 - 9,0 ; t с ~ 40

кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике

10 см < 1:16;

ХПК : БПК полн. ~ 1,5 или ХПК : БПК ~ 2,5

3.2. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента устанавливаются в таблице:

| N2 | Перечень | Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных |
| --- | --- | --- |
| п/п | загрязняющих | водах, отводимых абонентом |
|  | веществ | в систему общесплавной |  |
|  |  |  | в дождевую канализацию |
|  |  | (бытовой) канализации |  |
|  |  | по вьпускам N | по выпускам N |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Примечания:

- сброс веществ, не указанных в перечне загрязняющих веществ, запрещен;

- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации в растворенном и эмульгированном состоянии;

З) цианиды допускаются к сбросу в системы канализации только простые и комплексные (за исключением цианоферратов в расчете на циан);

- соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

3.3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации

- Вещества, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных местных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.);

- Вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т.п.);

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, пары летучих ароматических углеводородов, четыреххлористый углерод и др.) и иных взрывоопасных и токсичных смесей, в том числе горючих примесей, токсичных растворенных газообразных веществ (в частности, растворители, бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, цианисто-водородная кислота и т.п.)

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей;

- Биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

- Тетраэтилсвинец;

- Особо опасные вещества, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний;

- Вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных очистных сооружениях;

- веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки повторного использования, рециркуляции, рекуперации, сточных вод и т.П.;

- Ценные вещества, подлежащие утилизации;

- Загрязняющие вещества с превышением нормативов допустимых концентраций, установленных настоящим допустимым сбросом;

- Вещества, в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов;

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых регламентируется Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

Настоящий допустимый сброс является неотъемлемой частью договора на прием

сточных вод и загрязняющих веществ абонента от « __ »_______ 20 __ г. №____

Руководитель абонента

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

_______ 20__года

Место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ.N 2

к постановлению главы Администрации муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

от 08.09.2006 г. №176

ПОРЯДОК

КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В настоящем порядке изложены основные положения корректировки размера платы, взимаемой организациями ВКХ с абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее- плата), в соответствии с Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства ленинградской области от 30 декабря 2004 года N 326:

- за сброс сточных вод абонентом с превышением установленных нормативов водоотведения по объему;

- за сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов с превышением нормативов водоотведения по качеству;

- за превышение установленных ВУП (временных условий приема) загрязняющих веществ.

2. Корректировка размера платы (полное или частичное освобождение) может про изводиться абонентами в счет освоенных ими капитальных вложений на водоохранные мероприятия( согласно приложению к настоящему Порядку), выполненные в соответствии с согласованными организациями ВКХ планами водоохранных мероприятий.

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о корректировке платы являются: - заявки абонентов о корректировке размера платы;

- перечень финансируемых водоохранных мероприятий абонентов, согласно

приложению к настоящему Порядку;

- планы водоохранных мероприятий абонентов, согласованные с организациями ВКХ;

- финансовая статистическая отчетность абонентов ,подтверждающая использоваие ими капитальных вложений на водоохранные мероприятия (формы N 3 - ОС и 2 - КС).

4. Корректировка размера платы может про изводиться в счет освоенных капитальных вложений в текущем году или в предыдущем году (если обращение абонента рассматривается в первом квартале текущего года).

5. При выполнении абонентами водоохранных мероприятий в комплексе с объектами производственного значения (строительство производственного корпуса со встроенными очистными сооружениями) в счет корректировки платы учитываются средства, направляемые непосредственно на выполнение водоохранных мероприятий.

б.Не производится корректировка размера платы следующим абонентам:

- систематически допускающим залповые сбросы в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;

- не оформляющих без объективных причин в организации ВКХ разрешительную документацию на водопотребление и водоотведение (водохозяйственные балансы, обосновывающие рациональное использование воды из всех источников водоснабжения, допустимые сбросы загрязняющих веществ)

- не представляющим на согласование в организации ВКХ планы водоохранных мероприятий, проектную документацию на выполнение водоохранных мероприятий;

- имеющим систематическую дебиторскую задолженность по оплате услуг по отпуску воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с договорами, заключенными с организациями ВКХ.

7. Рассмотрение вопросов о корректировке размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ может производиться специально созданной комиссией в организации ВКХ.

8. Корректировка платы абонентам, осуществляющим капитальный ремонт сетей и сооружений водопровода и канализации, промывку, прочистку сетей и другие мероприятия, финансируемые по статье "себестоимость", не производится.

Приложение к Порядку корректировки размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

водоохранных мероприятий

- Строительство локальных очистных сооружений для сточных вод абонентов.

- Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов.

- Осуществление мероприятий для повторного использования сточных вод, улучшения их качества.

- Строительство опытных установок и цехов, связанных с разработкой методов очистки сточных вод и переработкой жидких отходов (в том числе электролитов) и кубовых остатков.

- Создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и объемом сточных вод.

6. Разработка и внедрение технологических процессов, установок:

• для повышения экологической чистоты выпускаемой продукции;

- для снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на сбросе в системы канализации организаций ВКХ.

- Реконструкция (строительство) узлов обезвоживания осадков локальных очистных сооружений.

- Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию водоохранного оборудования, установок, сооружений, объектов прогрессивной водоохраной технологии, методов и средств защиты от негативного воздействия сточных вод абонентов на объекты систем канализации организаций ВКХ и водные объекты.

- Долевое участие абонентов в создании кооперативных систем очистки сточных вод, центров переработки отходов производства.

- Реконструкция внутри площадочных сетей канализации абонентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению главы Администрации Муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

от 08.09. 2006 г.  №176

ПЕРЕЧЕНЬ

КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ О ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ПОСТУПАЮЩИХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Освобождаются от взимания платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в системы канализации МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области следующие категории потребителей:

- Население муниципального жилищного фонда.

- Организации социальной - культурной сферы, находящиеся на бюджетном финансировании.