Согласовано  директор

ООО «Сельский дом»

Иванов С.Н

| Дефектная ведомость |
| --- |
| с. Алеховщина, ул. Школьная, дом №16 Ремонт крыши |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ТЕРр58-17-03 | 100 м2 | 2,3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |
|  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | ТЕРр58-1-01 | 100 м2 кровли | 2,3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами |
|  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | ТЕРр58-12-02 | 100 м2 | 2,3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали |
|  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | ТЕР12-01-015-03 | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |
|  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 2,3 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |
|  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | 101-4128 | м2 | 16 | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием |
|  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | 101-1931 | кг | 15 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |
|  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | ТЕРр60-7-07 | 100 м труб | 0,06 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал |
|  |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  | 30 | 1 т | 9 | Погрузочные работы: Мусор строительный |
|  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | ССЦ 01.2000 | 1 т | 9 | Расстояние перевозки: от 15.1 до 16.0 км. Класс груза 1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т |
|  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | ТЕР26-02-018-03 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,3 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 |
|  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | ТЕРр53-7-01 | 100 м досок | 1,05 | Замена подшивки карниза (прим) |
|  |  |  |  |  | 1,05 |

Составил:  мастер производственных участков

ООО «Сельский  дом»                                                 =Мошникова Н.М=