| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - Жилой дом №16 Игокиничи с. Алеховщина |
| Объект |
|  |  | Утверждаю: |
|  |  | Директор ООО «Сельский дом» |
|  |  | _____________С.Н.Иванов |
|  |  | "____"___________2012 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на ремонт фасада |
| Основание | Сметная стоимость - | 583,656 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1059,10 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 137,993 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| с пересчетом в цены декабря 2011 г. |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФЕР15-01-062-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 2,98 | 31090,7055 | 241,6125 | 92650,3 | 4501,09 | 720,01 | 162,587 | 484,51 |
|  | (0) | ЗП=1313,42*1,15; ЭММ=193,29*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗТ=141,38*1,15; ТЗТм=0,29*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 1510,433 | 4,9 |  |  | 14,6 | 0,3625 | 1,08 |
| ИТОГО: | 92650,3 | 4501,09 | 720,01 | 484,51 |
|  |  |  | 14,6 | 1,08 |
| На стесненные условия труда | 1044,22 | 900,22 | 144 | 96,9 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 2,92 | 0,22 |
| ИТОГО: | 93694,52 | 5401,31 | 864,01 | 581,41 |
|  |  |  | 17,52 | 1,3 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 5401,31*12,83 | 12,83 | 69298,81 |
| Машины и механизмы | 864,01*5,25 | 5,25 | 4536,05 |
| Материалы | 87429,21*2,43 | 2,43 | 212452,98 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Заготовительно - складские и транспортные расходы | 0*0,03 | 3% | 0 |
| НДС | 0*0,18 | 18% | 0 |
| Итого |  | 286287,84 |
| Накладные расходы 105%х0,85х0,94х0,9 | (5401,31+17,52)*12,83*0,76 | 0,76 | 52837,93 |
| Сметная прибыль 55%х0,9х0,85х0,8 | (5401,31+17,52)*12,83*0,34 | 0,34 | 23638,02 |
| Итого |  | 362763,79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 14,9 | 274,358 | 59,975 | 4087,93 | 3194,31 | 893,63 | 12,167 | 181,29 |
|  | (0) | ЗП=186,42*1,15; ЭММ=47,98*1,25; ЗПм=10,69*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0,6*1,25 | 1 м3 изоляции | 214,383 | 13,3625 |  |  | 199,1 | 0,75 | 11,18 |
| 2 | 104-0103-009 | Плиты пенополистирольные ПСБС-50 | 14,9 | 3046,03 | 0 | 45385,85 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4087,93 | 3194,31 | 893,63 | 181,29 |
|  |  |  | 199,1 | 11,18 |
| На стесненные условия труда | 817,59 | 638,86 | 178,73 | 36,26 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 39,82 | 2,24 |
| ИТОГО: | 4905,52 | 3833,17 | 1072,36 | 217,55 |
|  |  |  | 238,92 | 13,42 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3833,17*8,47 | 8,47 | 32466,95 |
| Машины и механизмы | 1072,36*6,12 | 6,12 | 6562,84 |
| Материалы | 0*5,55 | 5,55 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 45385,85 |
| НДС | 45385,85*0,18 | 18% | 8169,45 |
| Итого |  | 92585,09 |
| Накладные расходы 100%х0,85х0,94х0,9 | (3833,17+238,92)*8,47*0,72 | 0,72 | 24833,23 |
| Сметная прибыль 70%х0,9х0,85х0,8 | (3833,17+238,92)*8,47*0,43 | 0,43 | 14830,96 |
| Итого |  | 132249,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр62-9-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 0,624 | 1865,22 | 7,85 | 1163,9 | 862,63 | 4,9 | 84,5 | 52,73 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1382,42 | 3,09 |  |  | 1,93 | 0,16 | 0,1 |
| 2 | ТЕРр62-10-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 0,04 | 1481,69 | 7,85 | 59,27 | 38,09 | 0,31 | 58,2 | 2,33 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 952,15 | 3,09 |  |  | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
| ИТОГО: | 1223,17 | 900,72 | 5,21 | 55,06 |
|  |  |  | 2,05 | 0,11 |
| На стесненные условия труда | 181,18 | 180,14 | 1,04 | 11,01 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 0,41 | 0,02 |
| ИТОГО: | 1404,35 | 1080,86 | 6,25 | 66,07 |
|  |  |  | 2,46 | 0,13 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1080,86*8,47 | 8,47 | 9154,88 |
| Машины и механизмы | 6,25*6,03 | 6,03 | 37,69 |
| Материалы | 317,24*5,12 | 5,12 | 1624,27 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 10816,84 |
| Накладные расходы 80%х0,85х0,94 | (1080,86+2,46)*8,47*0,64 | 0,64 | 5872,46 |
| Сметная прибыль 50%х0,8х0,9 | (1080,86+2,46)*8,47*0,36 | 0,36 | 3303,26 |
| Итого |  | 19992,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м - оконные отливы | 0,43 | 2465,73 | 5,68 | 1060,26 | 287,75 | 2,44 | 41,41 | 17,81 |
|  | (0) |  | 100 м | 669,19 | 2,33 |  |  | 1 | 0,12 | 0,05 |
| ИТОГО: | 1060,26 | 287,75 | 2,44 | 17,81 |
|  |  |  | 1 | 0,05 |
| На стесненные условия труда | 58,04 | 57,55 | 0,49 | 3,56 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 0,2 | 0,01 |
| ИТОГО: | 1118,3 | 345,3 | 2,93 | 21,37 |
|  |  |  | 1,2 | 0,06 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 345,3*8,47 | 8,47 | 2924,69 |
| Машины и механизмы | 2,93*5,52 | 5,52 | 16,17 |
| Материалы | 770,07*2,8 | 2,8 | 2156,2 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 5097,06 |
| Накладные расходы 83%х0,85х0,94 | (345,3+1,2)*8,47*0,66 | 0,66 | 1937 |
| Сметная прибыль 65%х0,8х0,9 | (345,3+1,2)*8,47*0,47 | 0,47 | 1379,38 |
| Итого |  | 8413,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 2,63 | 1170,333 | 6,55 | 3077,98 | 2147,46 | 17,23 | 49,91 | 131,26 |
|  | (0) | ЗП=710,02*1,15; ЭММ=5,24*1,25; ЗПм=1,25*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0,07*1,25 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 816,523 | 1,5625 |  |  | 4,11 | 0,0875 | 0,23 |
| ИТОГО: | 3077,98 | 2147,46 | 17,23 | 131,26 |
|  |  |  | 4,11 | 0,23 |
| На стесненные условия труда | 432,94 | 429,49 | 3,45 | 26,25 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 0,82 | 0,05 |
| ИТОГО: | 3510,92 | 2576,95 | 20,68 | 157,51 |
|  |  |  | 4,93 | 0,28 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 2576,95*8,47 | 8,47 | 21826,77 |
| Машины и механизмы | 20,68*5,52 | 5,52 | 114,15 |
| Материалы | 913,29*2,8 | 2,8 | 2557,21 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 24498,13 |
| Накладные расходы 122%х0,85х0,94х0,9 | (2576,95+4,93)*8,47*0,88 | 0,88 | 19244,3 |
| Сметная прибыль 80%х0,9х0,85х0,8 | (2576,95+4,93)*8,47*0,49 | 0,49 | 10715,58 |
| Итого |  | 54458,01 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 577877 |
| Стройнадзор | 577877*0,01 | 1% | 5779 |
| Итого |  | 583656 |
| СОСТАВИЛ |  | Ушакова Л.М. |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |