|  |  | Утверждаю: Генеральный директор ООО «Наше дело» ________________ И.Е.Лапин |
| --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| По | на замену внутренних сетей отопления |
| (наименование здания или сооружения) |
| (стадия проектирования) |
| Жилой дом №8 д. Яровщина |
| (наименование стройки,номер заказа) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |  |
| 2 | ТЕРр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 7,7 |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов отопленияя из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 6,4 |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов отопленияя из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 1,3 |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов отопления полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 1,3 |  |
| 6 | ТЕР16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 7 | ТЕР17-01-002-01 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 3 |  |
| 8 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 10 |  |
| 9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм | 1 шт. | 57 |  |
| 10 | прайс Сантехкомплек | TR шаровый кран с ручкой 25 TEBO цена ед.=124,69:1,18х1,02х1,06=114,12 | шт | 30 |  |
| 11 | прайс Сантехкомплек | TR муфта ком. разъемная с нар. резьбой 24х3/4 " TEBO цена ед.=108,93:1,18х1,02х1,06=99,7 | шт | 20 |  |
| 12 | прайс Сантехкомплек | TR тройник 25 TEBO цена ед.=7,06:1,18х1,02х1,06=6,46 | шт | 50 |  |
| 13 | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых диаметром 32 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 14 | прайс Сантехкомплек | TR кран шаровый с ручкой 32 TEBO цена ед.=164,57:1,18х1,02х1,06=150,62 | шт | 2 |  |
| 15 | прайс Сантехкомплек | TR угольник комбинированный нар. резьба 32х1" TEBO цена ед.=88,1:1,18х1,02х1,06=80,63 | шт | 10 |  |
| 16 | прайс Сантехкомплек | TR муфта ком. соединительная 40 TEBO цена ед.=9,32:1,18х1,02х1,06=8,53 | шт | 10 |  |
| 17 | прайс Сантехкомплек | TR тройник перех. 40/25 TEBO цена ед.=7,42:1,18х1,02х1,06=6,79 | шт | 19 |  |
| 18 | прайс Сантехкомплек | TR тройник перех. 40/20х40 TEBO цена ед.=17,06:1,18х1,02х1,06=15,61 | шт | 20 |  |
| 19 | прайс Сантехкомплек | TR муфта ком. соединительная 32 TEBO цена ед.=9,32:1,18х1,02х1,06=8,53 | шт | 10 |  |
| 20 | прайс Сантехкомплек | TR муфта ком. разъемная с вн. резьбой 32х1 " TEBO цена ед.=127,75:1,18х1,02х1,06=116,92 | шт | 4 |  |
| 21 | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых диаметром 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 22 | прайс Сантехкомплек | TR кран шаровый с ручкой 40 TEBO цена ед.=348,64:1,18х1,02х1,06=319,09 | шт | 2 |  |
| 23 | прайс Сантехкомплек | TR муфта переходная вн.- нар. 50/40 TEBO цена ед.=13,83:1,18х1,02х1,06=12,66 | шт | 10 |  |
| 24 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопровода | 26 |  |
| 25 | прайс Сантехкомплек | Трубка Energoflex Super 2м 48х13 цена 77,04/1,18х1,02х1,06=35,26 | м | 130 |  |
| 26 | прайс Сантехкомплек | Трубка Energoflex Super 2м 54х13 цена 92,35/1,18х1,02х1,06=42,26 | м | 130 |  |
| Составил: |  |  |