|  |  | Утверждаю: Генеральный директор ООО «Наше дело» ___________________ И.Е.Лапин |
| --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| По | капитальный ремонт кровли жилого дома №8, д. Яровщина |
| (наименование здания или сооружения) |
| (стадия проектирования) |
| капитальный ремонт кровли жилого дома №8, д. Яровщина |
| (наименование стройки,номер заказа) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРр58-3-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,2 |  |
| 2 | ТЕР12-01-001-01 | Разборка кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике | 100 м2 кровли | 6,2 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6,2 |  |
| 4 | ТЕРр58-17-06 | Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистерольных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 6,2 |  |
| 5 | 30 | Погрузочные работы: Мусор строительный цена 7,6х4,93 | 1 т | 54 |  |
| 6 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 2.1 до 3.0 км. Класс груза 1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т цена 9,29х4,93 | 1 т | 54 |  |
| 7 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,2 |  |
| 8 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6,35 |  |
| 9 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 6,35 |  |
| 10 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование стяжки (прим.) | 1 т металлических изделий | 0,25 |  |
| 11 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 6,35 |  |
| 12 | ТЕР12-01-001-04 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | 100 м2 кровли | 6,35 |  |
| 13 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,2 |  |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,643 |  |
| Составил: |  |  |