|  |  | Утверждаю: Генеральный директор ООО «Наше дело» ___________________ И.Е.Лапин |
| --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| По | замена внутренней канализации жилого дома №8, д. Яровщина |
| (наименование здания или сооружения) |
| (стадия проектирования) |
| замена внутренней канализации жилого дома №8, д. Яровщина |
| (наименование стройки,номер заказа) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРр65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,8 |  |
| 2 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1,8 |  |
| 3 | 507-0739 | Крестовины диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 8 |  |
| 4 | 507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 3,4 |  |
| 5 | 507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х50 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 34 |  |
| 6 | 507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 64 |  |
| 7 | 507-0723 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 34 |  |
| 8 | 301-1087 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм | шт. | 8 |  |
| 9 | Цена поставки | Компенсационная муфта диам. 110мм | шт | 15 |  |
| 10 | 103-1017 | Ревизии диаметром 100 мм цена 66,89х2,32 | шт. | 34 |  |
| 11 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 3 |  |
| Составил: |  |  |